## Slide 1: KROŽNO GOSPODARSTVO IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE OB POTENCIALU POMANJKANJA RAZPOLOŽLJIVIH NARAVNIH VIROV MINERALNIH SUROVIN - IZZIVI IN REŠITVE
dr. Željko Pogačnik1, Sekcija mineralnih surovin Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala
zeljko.pogacnik@gmail.com

## Slide 2: Uvod v krožno gospodarstvo in trajnostno prostorsko načrtovanje
Osnovni koncept krožnega gospodarstva.
Krožno gospodarstvo in prostorsko načrtovanje.
Pregled trenutnega stanja in izzivov.
Notes: Razlaga osnovnih konceptov krožnega gospodarstva ter njegovega pomena za zmanjševanje porabe naravnih virov in spodbujanje ponovne uporabe materialov.
Povezava med krožnim gospodarstvom in prostorskim načrtovanjem, z osredotočanjem na trajnostno rabo prostora in virov.
Pregled trenutnega stanja in izzivov, povezanih z omejeno dostopnostjo mineralnih virov za gradbeništvo.

## Slide 3: Pomanjkanje mineralnih virov in vplivi na prostorsko načrtovanje
Vzroki za pomanjkanje mineralnih virov
Vpliv pomanjkanja mineralnih virov
Pomen dolgoročnega prostorskega načrtovanja
Example of natural resource consumption by individual statistical region
Notes: vključno z omejenim dostopom do nahajališč, izčrpanostjo virov in okoljevarstvenimi omejitvami.
na gradbeni sektor in širše gospodarske panoge.
ki vključuje optimalno rabo razpoložljivih virov in prilagoditev na omejitve dostopa.

## Slide 4: Uporaba recikliranih materialov kot nadomestek za naravne vire
Poudarek na možnosti uporabe odpadkov
Izzivi in rešitve pri vzpostavljanju infrastrukture
Set of concessionaires with mining rights granted in 2018 and 2021, with restrictions related to the arrangement of the mining area and mining rights
Reference quantities of stone aggregates for 1 km of a road with a width of 7 m (without banks and taking into account the slope of the layer at the edge) |  |  |  |  |  | 
Type of pavement structure layer | Thickness in m | Width in m | Volumetric mass of the installed stone aggregate ton/m3 | Mass of stone aggregate ton/m2 | Mass of stone aggregate for a width of 7 m, length of 1000 m in tons | Amount of excavated material in m3 in the quarry (2.7 tons/m3)
AC 11 surf | 0,04 | 7 | 2,270 | 0,091 | 636 | 235
AC 22 base | 0,08 | 7 | 2,300 | 0,184 | 1.288 | 477
Tampon 0/32 | 0,2 | 7 | 2,130 | 0,426 | 2.982 | 1.104
Stone beam 0/125 for road construction | 0,5 | 7 | 2,290 | 1,145 | 8.015 | 2.969
TOTAL | 0,82 |  |  | 1,846 | 12.921 | 4.785
Saving of natural resources and the amount of km of roads built using waste 17 01 01 as concrete, 17 01 02 as brick and 17 01 03 as tiles and ceramics | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Amount of preserved natural resource in the quarry (2.7 tons/m3) | Average carbon footprint for building materials (CO2e/m3) | saving electricity for the production of stone aggregate kWh/m3
mixture (70/10/20) | 182.543 | 167.919 | 188.346 | 199.341 | 273.388 | 7.811 | 13.669
mixture (80/5/15) | 207.215 | 189.653 | 212.208 | 224.055 | 308.567 | 8.816 | 15.428
 |  |  |  |  | km of constructed road | average constructed road/year in km | 
mixture (70/10/20) | 17 | 15 | 17 | 18 | 67 | 17 | 
mixture (80/5/15) | 19 | 17 | 19 | 20 | 76 | 19 | 
Notes: predelanih gradbenih odpadkov in drugih recikliranih materialov kot nadomestka za naravne mineralne vire. Primeri dobre prakse iz Slovenije in tujine kjer so reciklirani materiali uspešno vključeni v gradbene projekte in prostorsko načrtovanje
za recikliranje in predelavo gradbenih odpadkov.

## Slide 5: Integracija krožnega gospodarstva v prostorsko načrtovanje
Načini, kako lahko krožno gospodarstvo postane sestavni del prostorskih načrtov na lokalni in regionalni ravni.
Prilagoditve prostorskih načrtov, ki omogočajo vzpostavitev objektov za predelavo odpadkov, skladiščenje recikliranih materialov in trajnostne proizvodne obrate (FMA; Future mining area).
Spodbujanje sodelovanja med občinami, podjetji in drugimi deležniki za razvoj krožnih rešitev na področju gradbeništva.
Undiscovered resources and stocks
(c
mineral resources stocks
(A + B)
The economic value (per metric unit)
of materials
(B+C1)
Sources of mineral
Resources (C2+D1+D2)
f (geological survey)
Acquisition of new
Mining permits
the ZRud-1
two-tier mining strategy
management
by "Experts" + local community
The rigidity of the laws
at the currently state
Stockpiles management
aggregates must be available within a radius of <50km
larger cities/communities are consumers aggregates

## Slide 6: Pravne in regulativne zahteve
Notes: Pregled zakonodaje, ki ureja rabo naravnih virov, ravnanje z odpadki in prostorsko načrtovanje (ZVO-3, ZUreP-3, GZ, ZRud-1), in kako ta zakonodaja vpliva na krožno gospodarstvo.
Regulativne ovire, ki preprečujejo širšo uporabo recikliranih materialov, ter predlogi za izboljšanje zakonodajnih okvirjev.
Pomen politik in spodbud za spodbujanje krožnega gospodarstva, kot so davčne olajšave za uporabo recikliranih materialov.

## Slide 7: Zaključek in poziv k ukrepanju
Priložnosti za inovacije in nove poslovne modele
  Raziskovanje priložnosti za inovativne poslovne modele, ki temeljijo na krožnem gospodarstvu, kot so najemni modeli, obratovanje v zaprtih materialnih zankah in storitveno gospodarstvo.
  Tehnološke inovacije, ki omogočajo učinkovitejšo rabo virov, kot so napredni reciklažni procesi, digitalizacija in uporaba BIM (Building Information Modeling).
  Podpora raziskavam in razvoju novih materialov, ki omogočajo večjo trajnost in ponovno uporabo.
Izdelava trajnostnih strategij za prihodnost
  Razvoj dolgoročnih strategij za zmanjšanje odvisnosti od naravnih mineralnih virov z vključitvijo krožnih praks v prostorsko načrtovanje.
  Sodelovanje med različnimi deležniki, kot so občine, podjetja, raziskovalne ustanove in lokalne skupnosti, pri oblikovanju celovitih strategij za trajnostno rabo virov.
  Predlogi ukrepov, ki jih lahko občine in podjetja sprejmejo za krepitev krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja
Izdelava
Priložnosti
Notes: Povzetek ključnih točk predavanja in poudarek na pomenu krožnega gospodarstva kot rešitev za pomanjkanje mineralnih virov.
Spodbujanje k aktivnemu vključevanju deležnikov v krožne prakse in trajnostno prostorsko načrtovanje.
Poziv k sprejetju trajnostnih rešitev, ki bodo zagotovile dolgoročno stabilnost in blaginjo lokalnih skupnosti ter okolja.